## Slide 1
SO-101 로봇팔 실습
Windows 설치부터 모터 번호 지정, 캘리브레이션까지
조립을 마친 리더암과 팔로워암 한 쌍
2시간 수업 / 명령어는 PowerShell에서 실행
01
Notes: 본 수업의 필수 목표는 양쪽 팔의 캘리브레이션 저장이다. 텔레오피는 교사 확인 후 선택 실습으로 진행한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 2
수업 순서
00~10분 장비와 안전 확인
10~40분 Python과 LeRobot 설치
40~55분 USB 연결과 COM 포트 확인
55~90분 리더·팔로워 모터 ID 지정
90~120분 중간 자세 설정, 범위 기록, 저장
02
Notes: 시간은 수업 운영 예시다. 다운로드와 오류 해결 시간을 고려해 교사는 설치를 사전 점검한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 3
리더암과 팔로워암
리더암: 사람이 손으로 움직이는 조종용 팔
팔로워암: 명령을 받아 모터로 움직이는 팔
COM 포트: 컴퓨터가 USB 장치를 구분하는 연결 번호
모터 ID: 한 팔 안에서 각 관절을 구분하는 번호
03
Notes: COM 번호와 모터 ID는 다르다. 두 팔 모두 ID 1~6을 쓰지만, 서로 다른 제어 보드와 COM 포트에 연결한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 4
준비물과 모터 구분
Windows 노트북, 인터넷, 충전기
조립된 팔 한 쌍, 제어 보드, 데이터 통신 USB 케이블
모터 정격에 맞는 전원 어댑터와 팔 고정 장치
모터 라벨의 전압·기어비와 키트 부품표 확인
같은 STS3215라도 사양이 다를 수 있음
모터를 강한 것·약한 것으로만 나누지 말고 관절별 사양 확인
04
Notes: 사용자 사례에서는 서로 다른 사양의 모터가 섞였다. 공식 SO-101 구성과 판매 키트 구성이 다를 수 있으므로 판매처 부품표를 우선 대조한다. 외형만으로 전압이나 기어비를 판단하지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 5
전원과 케이블
팔을 책상에 고정하고 주변 물건을 치운다.
모터 케이블을 교체할 때는 모터 전원을 끈다.
배선을 확인한 다음 전원을 켠다.
관절과 집게 사이에 손가락을 넣지 않는다.
멈춤·이상 소음·과부하가 발생하면 실습을 중단한다.
전원을 끄면 팔이 내려올 수 있으므로 안전한 받침 준비
05
Notes: 소프트웨어 종료가 실패하면 토크가 남아 있을 수 있다. 위험 시 물리 전원을 차단한다. 작동 중인 팔을 손으로 붙잡아 억지로 멈추지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 6
PowerShell 사용법
시작 메뉴에서 PowerShell을 검색해 연다.
명령어만 복사한다. 앞의 PS C:\...> 표시는 복사하지 않는다.
한 단계가 끝나고 입력 표시가 돌아오면 다음 단계를 실행한다.
오류가 나오면 마지막 오류 문장을 확인한다.
이 자료의 명령어는 줄 끝에 역슬래시를 붙이지 않음
06
Notes: Linux 문법의 줄 연속 문자 \를 PowerShell에 붙이면 60\ 같은 인수 오류가 생길 수 있다. 각 코드 블록을 그대로 사용한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 7
Python 설치
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget
# 설치 후 PowerShell을 다시 열고 확인
py -3.12 --version
Python 3.12.x가 나오면 다음 단계로 진행
winget이 없으면 python.org에서 Python 3.12 설치
07
Notes: Python 공식 Windows 설치 파일을 사용한다. 설치 권한 제한이나 학교 네트워크 차단은 교사에게 알린다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 8
작업 폴더와 가상환경
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Project | Out-Null
Set-Location -LiteralPath $Project
py -3.12 -m venv .venv
문서 폴더에 lerobot-so101을 만든다.
.venv는 이 실습에서 사용할 Python 공간이다.
08
Notes: 실제 문서 위치를 조회하므로 OneDrive와 한글 문서 폴더에서도 사용할 수 있다. 이후 .venv 내부 실행 파일을 직접 호출하므로 Activate.ps1 실행이 필요 없다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 9
LeRobot 설치
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "lerobot[core_scripts,feetech]" pyserial
다운로드와 설치가 끝날 때까지 기다린다.
에러가 나오면 다음 명령어를 실행하지 않는다.
09
Notes: 새 Windows에서 실제 설치 성공은 교사가 동일 노트북 환경에서 사전 점검해야 한다. 이 자료 생성 과정에서 학생 기기에 설치를 실행하지 않았다. 카메라 실습은 없으므로 별도 OpenCV 설치 단계는 생략한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 10
설치 확인과 다시 접속
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip show lerobot
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --help
LeRobot 정보와 도움말이 나오면 설치 확인 완료
PowerShell을 새로 열었을 때도 위의 첫 두 줄부터 실행
10
Notes: 명령어를 찾을 수 없으면 작업 폴더와 .venv 설치 여부를 먼저 확인한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 11
USB 포트 확인
.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.list_ports -v
팔을 한 개씩 연결해 새로 나타나는 COM 번호를 찾는다.
USB Serial / CH343 등의 장치 이름을 확인한다.
Bluetooth 직렬 포트는 로봇팔 포트가 아니다.
리더: COM____ 팔로워: COM____
11
Notes: USB를 뺐다 연결해 비교한다. 허브나 USB 단자를 바꾸면 번호가 달라질 수 있다. 장치 관리자에서 포트(COM 및 LPT)도 확인 가능하다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 12
이후 명령어에서 사용할 포트
$LeaderPort = 'COM10'
$FollowerPort = 'COM11'
COM10과 COM11은 예시다. 실제로 찾은 번호로 바꾼다.
한 PowerShell 창에서 계속 진행한다.
창을 새로 열면 작업 폴더 이동과 포트 변수 설정을 다시 한다.
12
Notes: 리더만 연결한 상태라면 리더 포트부터 확인한다. 팔로워 연결 후 해당 변수도 실제 번호로 지정한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 13
모터 ID와 관절 이름
1 shoulder_pan 밑부분 좌우 회전
2 shoulder_lift 어깨 올리고 내리기
3 elbow_flex 팔꿈치 굽히기
4 wrist_flex 손목 굽히기
5 wrist_roll 손목 돌리기
6 gripper 집게 열고 닫기
13
Notes: 리더암 6번은 집게 조종 손잡이에 대응한다. 두 팔 각각 1~6을 지정한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 14
ID 지정 때의 연결
제어 보드에 대상 모터 한 개만 연결한다.
그 모터 뒤에 다른 모터가 연결되어 있으면 안 된다.
화면에 나온 관절 이름을 확인한다.
연결 확인 후 전원을 켜고 Enter를 누른다.
설정 완료를 확인하고 전원을 끈 뒤 다음 모터로 바꾼다.
화면 안내 순서에 따라 진행 / 보통 집게 6번부터 시작
14
Notes: 모터 전원만 끄고 USB는 유지한다. 전원 차단 시 COM 포트도 사라지는 보드라면 교사가 연결 방법을 확인한다. setup 명령은 ID와 통신 속도를 설정한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 15
리더암 모터 ID 지정
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe --teleop.type=so101_leader `
--teleop.port=$LeaderPort
gripper motor id set to 6: 집게 번호 설정 완료
다음 관절 이름이 나오면 전원을 끄고 모터를 교체한다.
6개 모두 완료하면 명령어가 끝난다.
15
Notes: 입력 대기 문구를 읽고 그때 요구하는 관절만 연결한다. 이미 ID가 설정된 중고 모터도 단독 연결로 설정한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 16
팔로워암 모터 ID 지정
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe --robot.type=so101_follower `
--robot.port=$FollowerPort
리더암과 같은 방법으로 6개를 설정한다.
완료 후 전원을 끄고 모터 케이블을 모두 연결한다.
제어 보드에서 각 모터로 이어지는 연결을 확인한다.
16
Notes: 팔로워 전원과 모터 정격을 확인한다. 두 팔의 부품을 섞지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 17
캘리브레이션의 의미
관절의 기준 위치와 움직일 범위를 맞추는 작업
모터 ID 지정이 끝난 다음 진행
리더와 팔로워를 각각 측정
새 팔에 이전 팔의 보정 파일을 그대로 재사용하지 않음
17
Notes: calibration JSON이 저장됐다는 사실만으로 정상 구동이 보장되지는 않는다. 센서 위치 읽기와 모터 구동은 별도로 확인한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 18
처음 잡는 자세
관절마다 움직일 수 있는 범위의 중간에 둔다.
팔꿈치나 어깨를 끝까지 펴거나 접지 않는다.
집게는 중간 정도 열고 손목 케이블에 여유를 둔다.
리더와 팔로워의 대응 관절 방향을 비슷하게 맞춘다.
중간 자세를 만든 뒤 화면 안내에 따라 Enter
18
Notes: 교사가 실물로 자세를 보여준다. 관절 축과 링크 방향을 기준으로 비교한다. 기준이 크게 어긋나면 구동 시작 시 큰 위치 차이가 생길 수 있다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 19
팔로워암 캘리브레이션
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --robot.type=so101_follower `
--robot.port=$FollowerPort --robot.id=student_follower
기존 보정 파일 사용 질문이 나오면 c 입력 후 Enter
중간 자세 확인 질문에서 자세를 잡고 Enter
19
Notes: student_follower는 이 팔의 보정 파일 이름이다. 다른 팔에는 다른 ID를 사용한다. 기존 파일 질문에서 Enter만 누르면 재측정하지 않고 파일을 사용한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 20
움직임 범위 기록
각 관절을 손으로 천천히 한 개씩 움직인다.
충돌하지 않는 사용 범위 양쪽 끝까지 움직인다.
MIN은 최솟값, POS는 현재값, MAX는 최댓값이다.
측정할 관절의 MIN과 MAX가 바뀌는지 확인한다.
완료 후 Enter를 누르고 저장 메시지를 확인한다.
Calibration saved to ...json
20
Notes: 토크가 풀린 상태에서도 무리한 힘을 주지 않는다. 기본 SO follower 코드의 wrist_roll은 범위 측정에서 빠지고 0~4095로 설정된다. 실제 안내 문구를 따른다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 21
5번 손목과 위치값 경계
기본 설정에서는 wrist_roll이 범위 기록 표에서 빠질 수 있다.
표에 없다는 이유만으로 5번 모터 고장으로 판단하지 않는다.
원시 위치값 4095 다음이 0으로 바뀌는 것은 한 회전의 경계다.
사용 범위에서 값이 크게 튀면 교사에게 확인받고 재측정한다.
기록 제외를 임의로 해제하거나 파일 숫자를 직접 고치지 않음
21
Notes: 현재 설치된 so_follower.py는 wrist_roll을 제외한 관절을 측정한 뒤 wrist_roll 범위를 0과 4095로 저장한다. 경계 통과 자체만으로 고장은 아니지만 잘못된 기준 자세와 범위는 불연속 명령으로 이어질 수 있다. 리더·팔로워 중간 자세와 조립 방향을 점검한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 22
리더암 캘리브레이션
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --teleop.type=so101_leader `
--teleop.port=$LeaderPort --teleop.id=student_leader
리더암도 중간 자세와 움직임 범위를 측정한다.
다시 측정할 때는 c 입력 후 Enter
Calibration saved to 메시지가 나오는지 확인
22
Notes: 팔로워 측정 때와 대응되는 관절 방향을 확인한다. 손잡이를 무리하게 꺾지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 23
연결 오류 확인
Could not connect / Access denied
COM 번호 확인. FD와 같은 포트를 쓰는 프로그램 종료.
Missing motor IDs / No status packet
전원을 끄고 해당 모터 케이블·전원·ID 확인.
ClearCommError / Incorrect status packet
실습 중단. USB 케이블·허브·전원을 확인하고 포트 재검색.
23
Notes: 교사는 오류 전체와 마지막 문장을 함께 확인한다. 통신이 끊긴 상태에서는 토크 해제 명령도 실패할 수 있다. 허브 없이 직접 연결하여 비교하는 것도 진단 방법이다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 24
멈춤·과부하·큰 움직임
Overload: 구동을 멈추고 전원을 끈다.
간섭, 모터 사양, 정격 전압, 부하를 교사와 확인한다.
펌웨어 불일치: 교사가 모델에 맞는 공식 절차로 처리한다.
시작할 때 크게 움직임: 중간 자세와 보정 파일을 확인한다.
손으로 움직일 때 값이 변해도 구동이 정상이라는 뜻은 아니다.
과부하 보호를 끄거나 토크를 높여 억지로 진행하지 않음
24
Notes: 사용자 대화의 실제 오류 유형을 일반화한 점검 항목이다. 이 메시지만으로 부품 고장을 단정하지 않는다. 캘리브레이션 반복만으로 전기·기계 문제가 해결되지는 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 25
수업 완료 확인
리더·팔로워 COM 번호를 기록했는가?
두 팔의 모터 ID 1~6을 설정했는가?
양쪽 캘리브레이션 저장 메시지를 확인했는가?
사용한 robot.id와 teleop.id를 기록했는가?
안전한 받침 위에 팔을 두고 전원을 껐는가?
25
Notes: JSON 경로는 저장 메시지에서 확인한다. 같은 팔을 다른 PC에서 사용할 때 보정 파일도 함께 옮기거나 다시 캘리브레이션한다. 여기까지가 2시간 필수 수업이다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 26
선택 실습: 텔레오피 준비
교사가 6개 관절의 구동 상태와 보정값을 확인한다.
두 팔을 비슷한 자세로 놓고 주변 공간을 비운다.
한 사람이 리더를 조작하고 다른 사람은 전원 차단을 준비한다.
처음에는 작은 범위에서 한 관절씩 확인한다.
오류나 갑작스러운 움직임이 있으면 바로 중단
26
Notes: 선택 실습은 필수 2시간 분량 이후 또는 시간이 남을 때 진행한다. 카메라나 AI 학습을 포함하지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.

## Slide 27
선택 실습: 1분 텔레오피
.\.venv\Scripts\lerobot-teleoperate.exe --robot.type=so101_follower `
--robot.port=$FollowerPort --robot.id=student_follower --teleop.type=so101_leader `
--teleop.port=$LeaderPort --teleop.id=student_leader --fps=15 --teleop_time_s=60 `
--robot.max_relative_target=3
Ctrl+C로 중단 / 60초가 지나면 자동 종료
종료 시 토크가 풀려 팔이 내려올 수 있음
27
Notes: max_relative_target은 한 제어 주기의 목표 위치 차이를 제한한다. 정확한 속도 제한이나 충돌 방지 기능은 아니다. 단위는 관절 정규화 설정에 따라 다르다. 통신 장애 시 소프트웨어 종료만으로 토크 해제를 보장하지 못한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
User-provided classroom workflow and troubleshooting logs.