## Slide 1
SO-101 로봇팔의 작동 원리
연결부터 텔레오피까지, 각 단계가 필요한 이유
사람의 움직임을 다른 로봇팔에 전달하는 실습
01
Notes: 시작 전에 리더의 집게 손잡이를 움직여 팔로워가 따라오는 모습을 짧게 시연한다. 오늘의 질문은 이것이 어떻게 가능한가이다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 2
사람의 말을 움직임으로 바꾸기
우리가 원하는 동작: 집게를 조금 열기
컴퓨터는 어느 모터를 움직일지 알아야 한다.
지금 위치와 목표 위치도 알아야 한다.
연결과 보정은 이 정보를 준비하는 과정이다.
02
Notes: 학생에게 집게를 열라고 말하면 누구를 움직일지 바로 알지만 컴퓨터는 장치 번호와 목표값이 필요하다고 설명한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 3
리더암: 사람이 조종하는 팔
손으로 움직이면 센서가 관절 위치를 읽는다.
조종 손잡이처럼 사람이 원하는 자세를 만든다.
컴퓨터는 관절마다 위치값을 받는다.
03
Notes: 리더를 사람이 움직이고 센서는 위치를 읽는다. 리더가 팔로워를 기계적으로 끌어당기는 것은 아니다. 힘의 되먹임을 제공한다고 설명하지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
https://huggingface.co/datasets/huggingface/documentation-images/resolve/main/lerobot/SO101_Leader.webp
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 4
팔로워암: 움직임을 실행하는 팔
컴퓨터가 보내는 목표를 모터가 따라간다.
모터가 팔을 움직이고 집게를 열거나 닫는다.
센서는 실제로 어디까지 움직였는지 알려준다.
목표 위치
실제 위치
센서로 확인
04
Notes: 팔로워는 적절한 전원으로 구동한다. 사진의 부품 배치와 실제 키트가 다를 수 있다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
https://huggingface.co/datasets/huggingface/documentation-images/resolve/main/lerobot/SO101_Follower.webp
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 5
USB와 전원선의 역할
대화하는 길과 움직일 에너지가 따로 필요하다.
USB는 노트북과 제어 보드 사이에서 데이터를 전달한다.
전원 어댑터는 모터가 움직일 에너지를 공급한다.
USB 인식만으로 모터 전원까지 확인한 것은 아니다.
05
Notes: USB 연결 성공과 모터 구동 성공은 다르다. 모터 정격 전압과 어댑터를 확인하며 LED만으로 모든 전원이 정상이라고 단정하지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 6
제어 보드와 프로그램
노트북과 모터 사이를 연결하는 역할
제어 보드는 USB 데이터를 모터 통신으로 전달한다.
Python은 실습 프로그램을 실행한다.
LeRobot은 연결, 보정, 조종에 필요한 기능을 제공한다.
06
Notes: 사람이 글을 쓰는 도구와 메시지를 전달하는 장치를 구분하듯 설명한다. 가상환경은 실습용 도구를 따로 모아 두는 공간이다. 설치 명령어는 기존 실습 가이드를 사용한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 7
COM 포트: 어느 팔과 연결할까
노트북이 연결된 장치를 구분하는 이름
예: 리더는 COM10, 팔로워는 COM11
USB를 하나씩 뺐다 연결하면 어느 팔인지 찾을 수 있다.
다른 노트북에서는 COM 번호가 달라질 수 있다.
07
Notes: COM 번호는 예시이며 고정되지 않는다. 블루투스 직렬 포트와 구분한다. COM은 한 팔의 제어 보드 연결을 구분한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 8
모터 ID: 어느 관절을 움직일까
한 팔 안에서 사용하는 출석번호
1번 밑부분 회전 / 2번 어깨 / 3번 팔꿈치
4번 손목 굽힘 / 5번 손목 회전 / 6번 집게
6번에 보낸 명령은 집게 모터가 받아야 한다.
08
Notes: COM 번호와 모터 ID를 대조한다. COM은 팔의 연결, ID는 그 팔 안의 관절이다. 리더의 6번은 조종 손잡이에 해당한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 9
한 개씩 번호를 지정하는 이유
같은 번호를 가진 모터가 여러 개면 구분하기 어렵다.
새 모터들은 같은 초기 ID를 가질 수 있다.
설정할 모터 한 개만 연결하고 번호를 지정한다.
설정이 끝나면 각 모터를 다시 이어 연결한다.
09
Notes: 출석번호가 모두 1번인 반을 예로 들고 한 명씩 이름을 확인해 번호를 붙이는 비유를 쓴다. 모터 케이블을 바꿀 때는 전원을 끈다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 10
통신 속도와 펌웨어
대화 규칙과 모터 내부 프로그램
Baudrate는 데이터를 주고받는 속도 설정이다.
연결된 모터와 제어 프로그램의 속도가 맞아야 한다.
펌웨어는 모터 안에서 동작하는 프로그램이다.
10
Notes: baudrate를 모터 회전 속도로 오해하지 않도록 한다. 버전이 섞여 연결 오류가 발생하면 교사가 공식 절차로 확인한다. 학생에게 무조건 최신 버전 업데이트를 요구하지 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 11
센서가 읽는 위치값
관절 위치를 숫자로 나타낸다.
손으로 관절을 움직이면 센서값이 바뀐다.
컴퓨터는 이 숫자로 현재 자세를 확인한다.
숫자가 변해도 모터 구동까지 정상이라는 뜻은 아니다.
11
Notes: 읽기와 움직이기를 구분한다. 모터 전원이나 토크 문제가 있어도 센서값을 읽을 수 있는 경우가 있다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 12
캘리브레이션: 기준 맞추기
두 사람이 같은 자의 눈금을 쓰도록 맞추는 작업
조립 상태가 다르면 같은 자세의 원시값도 다를 수 있다.
각 팔의 기준 위치와 움직임 범위를 확인한다.
컴퓨터가 두 팔의 위치값을 비교할 기준을 만든다.
12
Notes: 캘리브레이션을 모터 성능 향상이나 고장 수리로 설명하지 않는다. 기준과 범위 설정으로 위치값 해석을 맞추는 과정이다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 13
기준이 어긋난 경우
같은 숫자를 서로 다른 자세로 해석할 수 있다.
설명 예: 리더는 수평인데 팔로워는 위쪽을 가리킨다.
실행하자마자 목표 자세로 크게 움직일 수 있다.
중간 자세를 잡고 양쪽 팔을 각각 보정한다.
13
Notes: 숫자 예시를 실제 결과로 단정하지 않는다. 큰 움직임은 조립 방향, 보정 파일, 시작 자세 등의 문제로 발생할 수 있다. 학생에게 자신의 팔꿈치 기준 방향을 비교하게 한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 14
움직임 범위를 기록하는 이유
관절이 움직일 수 있는 양쪽 끝을 확인한다.
MIN: 기록한 최솟값 / POS: 현재값 / MAX: 최댓값
관절을 천천히 움직이며 사용 범위를 측정한다.
끝에 닿았을 때 더 세게 밀면 부품이 손상될 수 있다.
14
Notes: 사용 범위와 기계적 끝을 구분한다. 기본 wrist_roll은 별도 처리되어 범위 기록 표에서 빠질 수 있다. 범위 기록이 모든 충돌을 자동으로 막아주지는 않는다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 15
위치값이 4095에서 0으로 바뀌는 이유
시계가 12시를 지나 1시가 되는 것과 비슷하다.
한 회전의 위치를 0~4095로 나타내는 경우다.
경계를 지나면 숫자는 커지다가 다시 작아진다.
움직임이 조금인데 숫자 차이는 크게 보일 수 있다.
15
Notes: 4095에서 0으로 넘어가는 현상 자체만으로 고장은 아니다. 자료의 비유는 순환하는 숫자의 개념을 설명한다. 소프트웨어 기준과 보정이 맞는지 확인해야 한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 16
텔레오피: 사람이 움직임을 결정
Teleoperation은 원격 조종이라는 뜻이다.
1. 사람이 리더암을 움직인다.
2. 컴퓨터가 리더 관절 위치를 읽는다.
3. 대응하는 목표를 팔로워에 보낸다.
4. 팔로워 모터가 목표 자세를 따라간다.
16
Notes: 카메라 없이 관절 위치값을 전달하는 실습이다. 로봇이 스스로 작업을 판단하는 단계로 설명하지 않는다. 프로그램은 이 과정을 반복한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 17
서보 모터의 목표와 현재 위치
센서값을 확인하며 목표에 가까워지도록 조절한다.
설명 예: 현재 20도, 목표 30도
모터가 움직인 뒤 센서가 실제 위치를 다시 읽는다.
목표에 가까워지면 위치 오차가 작아진다.
17
Notes: 예시 각도는 설명용이다. 모든 관절과 집게가 같은 단위나 같은 범위로 동작한다고 설명하지 않는다. 실제 지연, 힘의 한계, 오차가 있을 수 있다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 18
처음에는 작게 움직이는 이유
연결과 기준이 맞는지 안전하게 확인한다.
팔을 고정하고 관절 주변에 손을 넣지 않는다.
한 관절씩 작은 움직임으로 따라오는지 확인한다.
걸림, 이상 소음, 과부하가 생기면 즉시 멈춘다.
18
Notes: 소프트웨어가 끊기면 모터 토크가 남을 수 있다. 교사가 전원 차단을 준비하고 팔이 떨어지지 않도록 안전한 받침을 확보한다. 속도나 목표 변화 제한은 충돌 방지 보장이 아니다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 19
오늘의 확인 실험
리더 손목을 조금 움직이면 어느 모터가 따라올까?
관절 번호를 먼저 예상하고 작은 범위에서 확인한다.
번호가 틀리면 다른 관절에 명령이 전달될 수 있다.
기준이 틀리면 대응하는 자세가 어긋날 수 있다.
19
Notes: 교사가 정상 설정된 팔로 시연한다. 교육 목적의 잘못된 ID나 보정값을 실제로 쓰지 않는다. 학생이 원인을 말로 설명하게 한다.
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.

## Slide 20
실습 단계마다 준비하는 정보
연결, 번호, 기준을 맞추면 조종을 확인할 수 있다.
COM 포트 확인: 어떤 팔과 대화하는가
모터 ID 지정: 어느 관절에 명령을 보내는가
캘리브레이션: 위치값을 어떤 기준으로 해석하는가
텔레오피: 사람의 움직임을 다른 팔에 전달하기
20
Notes: 마무리 질문: COM과 모터 ID는 어떻게 다른가? 같은 ID를 여러 모터가 가지면 무엇이 문제인가? 캘리브레이션을 끝내도 구동 확인을 왜 해야 하는가?
[Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101
수업용 비유와 숫자 예시는 설명 목적으로 작성.