## Slide 1
SO-101
모터 ID 지정과
캘리브레이션
Windows · LeRobot · 리더암/팔로워암
2시간 실습 수업
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101
https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m_new/

## Slide 2
수업 순서
02
1
연결·포트 확인
20분
2
모터 ID 지정
55분
3
모터 인식 확인
15분
4
캘리브레이션
30분
오늘 범위: AI 학습과 카메라는 진행하지 않음
Notes: [Sources]
Classroom instructions authored for this deck.

## Slide 3
안전 수칙
03
•
모터 ID 지정 시 대상 모터 한 개만 연결한다.
•
전원 어댑터의 전압을 확인한다.
•
손가락을 관절과 집게 사이에 넣지 않는다.
•
갑자기 움직이거나 Overload가 나오면 전원을 끈다.
•
FD 프로그램과 LeRobot을 동시에 같은 COM 포트에 연결하지 않는다.
Notes: [Sources]
https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m_new/

## Slide 4
모터 번호와 관절
04
1번 shoulder_pan
바닥 좌우
2번 shoulder_lift
어깨 위아래
3번 elbow_flex
팔꿈치
4번 wrist_flex
손목 위아래
5번 wrist_roll
손목 회전
6번 gripper
손잡이/집게
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 5
학생용 Codex 사용 방법
05
SO101_수업_시작.html
•
HTML 파일을 더블클릭한다.
•
작업 폴더와 실제 COM 포트를 입력한다.
•
현재 단계의 프롬프트 복사 버튼을 누른다.
•
Codex에 붙여넣고 한 단계씩 진행한다.
Notes: [Sources]
Classroom instructions authored for this deck.

## Slide 6
환경 확인
06
cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\문서\lerobot-so101"
.\.venv\Scripts\python.exe --version
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip show lerobot
Python 버전과 LeRobot 패키지 정보가 출력되는지 확인
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 7
COM 포트 확인
07
cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\문서\lerobot-so101"
.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.list_ports -v
사용할 포트
USB-Enhanced-SERIAL CH343(COM번호)
사용하지 않을 포트
표준 Bluetooth에서 직렬 링크
리더와 팔로워를 한 개씩 뺐다 연결해 각각의 COM 번호를 기록
Notes: [Sources]
https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m_new/

## Slide 8
모터 ID 지정 방법
08
•
제어 보드 전원을 끈다.
•
ID를 지정할 모터 한 개만 연결한다.
•
전원과 USB를 연결하고 setup-motors를 실행한다.
•
안내에 따라 ID를 지정한다.
•
전원을 끄고 다음 모터로 교체한다.
리더와 팔로워 각각 ID 1~6을 반복
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101
https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m_new/

## Slide 9
리더암 모터 ID 지정
09
cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\문서\lerobot-so101"
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe `
--teleop.type=so101_leader `
--teleop.port=COM10
COM10을 실제 리더암 포트로 변경
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 10
팔로워암 모터 ID 지정
10
cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\문서\lerobot-so101"
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe `
--robot.type=so101_follower `
--robot.port=COM11
COM11을 실제 팔로워암 포트로 변경
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 11
모터 인식 확인
11
정상
Found motor list에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 모두 표시
Missing motor ID
표시된 번호의 케이블·ID·전원 확인
Could not connect
COM 번호와 포트 점유 프로그램 확인
Different firmware
Feetech 프로그램에서 펌웨어 버전 통일
모터가 빠져 있으면 캘리브레이션으로 넘어가지 않음
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 12
캘리브레이션 준비
12
•
팔을 책상과 부딪히지 않는 중간 자세에 둔다.
•
관절이 기계적인 끝에 닿지 않게 한다.
•
집게는 중간 정도 열어 둔다.
•
손목 케이블이 팽팽하지 않은지 확인한다.
•
전원 스위치에 바로 손이 닿게 한다.
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101
https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m_new/

## Slide 13
팔로워암 캘리브레이션
13
cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\문서\lerobot-so101"
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe `
--robot.type=so101_follower `
--robot.port=COM11 `
--robot.id=my_so101_follower
기존 값을 다시 측정하려면 질문에서 c 입력
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 14
리더암 캘리브레이션
14
cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\문서\lerobot-so101"
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe `
--teleop.type=so101_leader `
--teleop.port=COM10 `
--teleop.id=my_so101_leader
리더암도 같은 관절 순서로 범위를 기록
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 15
범위 기록 방법
15
•
안내가 시작되면 관절을 하나씩 움직인다.
•
한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 천천히 이동한다.
•
기구 끝에서 힘으로 더 밀지 않는다.
•
표의 MIN과 MAX가 변하는지 확인한다.
•
끝나면 ENTER를 눌러 저장한다.
완료 메시지: Calibration saved to ...json
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/en/so101

## Slide 16
최종 확인
16
□
리더·팔로워 COM 번호 기록
□
리더 ID 1~6 지정
□
팔로워 ID 1~6 지정
□
양쪽 모터 6개 인식
□
팔로워 calibration 저장
□
리더 calibration 저장
완료 후 전원을 끄고 USB를 분리
Notes: [Sources]
Classroom instructions authored for this deck.