## Slide 1
SO-101 로봇팔 환경 세팅
컴퓨터와 로봇팔을 연결하고 안전하게 조종하기 위한 기본 과정
컴퓨터
제어 환경
→
USB
연결 통로
→
SO-101
로봇팔
핵심: 바로 움직이기보다 먼저 확인한다
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
01

## Slide 2
STARTING POINT
로봇팔은 USB만 꽂는다고 바로 움직이지 않는다
먼저 컴퓨터가 장치를 알아보고, 모터와 움직임 범위를 확인해야 한다.
인식
컴퓨터가 로봇팔을 연결된 장치로 확인하는 단계
설정
모터 번호와 통신 조건이 맞는지 확인하는 단계
안전
움직일 수 있는 범위를 알려주고 조종을 시험하는 단계
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
02

## Slide 3
PROCESS
전체 세팅은 작은 확인 단계를 순서대로 통과하는 과정이다
앞 단계가 안정적이어야 다음 단계에서 로봇팔이 예측 가능하게 움직인다.
환경 준비
제어 도구
→
USB 연결
물리 연결
→
COM 포트
연결 주소
→
모터 ID
관절 번호
→
캘리브레이션
움직임 범위
→
조종 테스트
따라 움직임
설정은 설치가 아니라 안전한 움직임을 준비하는 절차다
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
03

## Slide 4
COMPUTER SETUP
컴퓨터에는 로봇팔과 대화할 수 있는 실행 환경이 필요하다
전용 작업 공간을 만들고 필요한 제어 도구를 설치하는 단계다.
1
Python
LeRobot을 실행하는 기본 언어
2
가상환경
이 프로젝트만의 깨끗한 실행 공간
3
LeRobot
SO-101을 제어하는 로봇 도구
4
통신 패키지
USB와 모터 통신을 가능하게 함
목표: 컴퓨터가 로봇팔 명령을 보낼 준비를 끝낸다
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
04

## Slide 5
USB AND COM
COM 포트는 컴퓨터가 로봇팔을 찾는 연결 주소다
같은 로봇팔이라도 컴퓨터가 바뀌면 COM 번호가 달라질 수 있다.
노트북
명령을 보내는 쪽
→
COM 포트
예: COM7, COM8
→
SO-101 보드
명령을 받는 쪽
주의
포트 번호는 외워서 쓰는 값이 아니라 현재 컴퓨터에서 직접 확인하는 값이다.
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
05

## Slide 6
MOTOR ID
모터 ID는 각 관절의 이름표 역할을 한다
컴퓨터는 ID를 보고 어느 관절에 명령을 보낼지 결정한다.
1
어깨 좌우
2
어깨 위아래
3
팔꿈치
4
손목 굽힘
5
손목 회전
6
집게
ID가 틀리면 원하는 관절이 아니라 다른 관절이 움직이거나, 일부 모터가 응답하지 않을 수 있다.
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
06

## Slide 7
CALIBRATION
캘리브레이션은 로봇팔에게 안전한 움직임 범위를 알려주는 과정이다
관절의 기준 위치와 최소/최대 범위를 천천히 확인한다.
최소 범위
안전한 움직임
최대 범위
힘으로 끝까지 밀지 않고, 부드럽게 움직이는 범위만 알려준다
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
07

## Slide 8
TELEOPERATION
조종 테스트는 명령이 실제 움직임으로 이어지는지 확인하는 단계다
사람이 leader arm을 움직이면 follower arm이 따라 움직이는지 확인한다.
Leader arm
사람이 손으로 움직이는 조종용 팔
→
Follower arm
명령을 받아 실제로 움직이는 팔
확인할 것
방향이 맞는가?
갑자기 튀지 않는가?
이상한 소리나 과부하가 없는가?
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
08

## Slide 9
SAFETY CHECK
로봇팔 세팅의 마지막 기준은 정상 동작보다 안전한 동작이다
오류가 보이면 계속 실행하지 않고 원인을 확인한다.
1
모터 인식
1번부터 6번까지 응답하는가?
2
움직임 방향
관절이 예상한 방향으로 움직이는가?
3
캘리브레이션
범위가 너무 좁거나 넓지 않은가?
4
이상 신호
과부하, 튐, 소음이 없는가?
환경 세팅은 로봇팔이 안전하게 통신하고 움직이도록 준비하는 과정이다
SO-101 로봇팔 환경 세팅 안내 | AI와 카메라 단계 제외
09