## Slide 1
SO-101
처음 설치부터
캘리브레이션까지
Windows 새 노트북 · 무료 ChatGPT 계정 · Codex
2시간 실습 수업
Notes: [Sources]
https://help.openai.com/en/articles/11369540-using-codex-with-your-chatgpt-plan
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 2
수업 순서
02
1
0–20분
앱·계정 준비
2
20–45분
Python·LeRobot
3
45–60분
포트 확인
4
60–95분
모터 ID
5
95–120분
캘리브레이션
다운로드 속도가 느리면 설치 시간이 더 필요할 수 있음
Notes: [Sources]
Classroom instructions authored for this deck.

## Slide 3
수업 전 확인
03
•
인터넷과 Microsoft Store를 사용할 수 있는가?
•
학생이 ChatGPT 계정을 만들고 로그인할 수 있는가?
•
ChatGPT 앱에서 Codex 메뉴가 보이는가?
•
노트북에 여유 공간이 있고 충전기가 연결됐는가?
•
로봇팔 USB와 올바른 전원 어댑터가 준비됐는가?
Notes: [Sources]
https://help.openai.com/en/articles/11369540-using-codex-with-your-chatgpt-plan
https://help.openai.com/en/articles/20001276-moving-to-the-new-chatgpt-desktop-app

## Slide 4
ChatGPT 앱과 Codex 준비
04
•
https://chatgpt.com/download/ 에서 Windows 앱을 설치한다.
•
ChatGPT 무료 계정으로 로그인한다.
•
앱 왼쪽 위 메뉴에서 Codex를 선택한다.
•
무료 계정은 사용량 제한이 있으므로 같은 질문을 반복하지 않는다.
Codex 제공 여부와 사용량은 계정·시점에 따라 달라질 수 있으므로 수업 전에 확인
Notes: [Sources]
https://help.openai.com/en/articles/11369540-using-codex-with-your-chatgpt-plan
https://help.openai.com/en/articles/20001276-moving-to-the-new-chatgpt-desktop-app

## Slide 5
학생 배포 파일 열기
05
•
배포 ZIP을 다운로드한다.
•
마우스 오른쪽 버튼 → 모두 압축 풀기를 누른다.
•
SO101_수업_시작_처음설치.html을 연다.
•
압축을 푼 폴더 주소창에 powershell을 입력한다.
ZIP 안에서 파일을 바로 실행하지 않음
Notes: [Sources]
Classroom instructions authored for this deck.

## Slide 6
자동 설치 실행
Python 3.12, .venv, LeRobot을 한 번에 준비한다.
06
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
Unblock-File .\SO101_처음설치.ps1
.\SO101_처음설치.ps1
완료 표시: SETUP COMPLETE
Python 설치 후 찾지 못하면 PowerShell을 닫고 다시 실행
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation

## Slide 7
Python 3.12 수동 설치
자동 설치가 실패했을 때만 진행한다.
07
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget `
--accept-package-agreements --accept-source-agreements
py -3.12 --version
LeRobot 현재 설치 안내에 맞춰 Python 3.12 사용
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation

## Slide 8
가상환경과 LeRobot 수동 설치
08
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Project | Out-Null
Set-Location -LiteralPath $Project
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "lerobot[core_scripts,feetech]" opencv-python pyserial
Conda는 사용하지 않음
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation

## Slide 9
설치 확인
09
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\python.exe --version
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip show lerobot
Get-ChildItem .\.venv\Scripts\lerobot-*.exe | Select-Object Name
Python 3.12 · lerobot 정보 · 실행 파일 목록이 나오면 완료
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/main/en/installation

## Slide 10
안전 수칙
10
•
모터 ID 지정 시 대상 모터 한 개만 연결한다.
•
전원 어댑터의 전압을 확인한다.
•
손가락을 관절과 집게 사이에 넣지 않는다.
•
갑자기 움직이거나 Overload가 나오면 전원을 끈다.
•
FD 프로그램과 LeRobot을 동시에 같은 COM 포트에 연결하지 않는다.
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 11
모터 번호와 관절
11
1번 shoulder_pan
바닥 좌우
2번 shoulder_lift
어깨 위아래
3번 elbow_flex
팔꿈치
4번 wrist_flex
손목 위아래
5번 wrist_roll
손목 회전
6번 gripper
손잡이/집게
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 12
COM 포트 확인
12
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.list_ports -v
사용할 포트
USB-Enhanced-SERIAL CH343(COM번호)
사용하지 않을 포트
표준 Bluetooth에서 직렬 링크
리더와 팔로워를 한 개씩 뺐다 연결해 각각의 COM 번호를 기록
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 13
모터 ID 지정 방법
13
•
제어 보드 전원을 끈다.
•
ID를 지정할 모터 한 개만 연결한다.
•
전원과 USB를 연결하고 setup-motors를 실행한다.
•
안내에 따라 ID와 baudrate를 설정한다.
•
전원을 끄고 다음 모터로 교체한다.
리더와 팔로워 각각 ID 1~6 반복
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 14
리더암 모터 ID 지정
14
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe `
--teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10
COM10을 실제 리더암 포트로 변경
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 15
팔로워암 모터 ID 지정
15
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe `
--robot.type=so101_follower --robot.port=COM11
COM11을 실제 팔로워암 포트로 변경
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 16
모터 인식 확인
16
정상
Found motor list에 1, 2, 3, 4, 5, 6 표시
Missing motor ID
해당 번호의 케이블·ID·전원 확인
Could not connect
COM 번호와 포트 점유 프로그램 확인
Different firmware
Feetech 프로그램에서 펌웨어 통일
Access denied
FD 프로그램과 다른 터미널 종료
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 17
캘리브레이션 준비
17
•
팔을 책상과 부딪히지 않는 중간 자세에 둔다.
•
관절이 기계적인 끝에 닿지 않게 한다.
•
집게는 중간 정도 열어 둔다.
•
손목 케이블이 팽팽하지 않은지 확인한다.
•
전원 스위치에 바로 손이 닿게 한다.
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 18
팔로워암 캘리브레이션
18
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe `
--robot.type=so101_follower --robot.port=COM11 `
--robot.id=my_so101_follower
기존 값을 다시 측정하려면 질문에서 c 입력
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 19
리더암 캘리브레이션
19
$Project = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('MyDocuments')) 'lerobot-so101'
Set-Location -LiteralPath $Project
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe `
--teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10 `
--teleop.id=my_so101_leader
리더암도 같은 관절 순서로 범위 기록
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 20
범위 기록과 저장
20
•
관절을 하나씩 천천히 움직인다.
•
한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 이동한다.
•
기구 끝에서 힘으로 더 밀지 않는다.
•
표의 MIN과 MAX가 변하는지 확인한다.
•
ENTER를 눌러 calibration JSON을 저장한다.
완료 메시지: Calibration saved to ...json
Notes: [Sources]
https://huggingface.co/docs/lerobot/so101

## Slide 21
최종 확인
21
□
ChatGPT 앱에서 Codex 사용 가능
□
Python 3.12와 LeRobot 설치
□
리더·팔로워 COM 번호 기록
□
양쪽 ID 1~6 지정
□
양쪽 모터 6개 인식
□
양쪽 calibration 저장
완료 후 전원을 끄고 USB를 분리
Notes: [Sources]
Classroom instructions authored for this deck.