## Slide 1
SO-101 CLASSROOM GUIDE
SO-101 로봇팔은
어떻게 움직일까?
환경 설치부터 모터 통신, 캘리브레이션,
Teleoperation까지 이해하는 기술 수업
LEADER ARM
→
FOLLOWER ARM
오늘의 핵심 질문
컴퓨터는 어떻게 12개의 모터를 구분하고 같은 움직임을 전달할까?
Windows · Hugging Face LeRobot · Feetech STS3215

## Slide 2
SYSTEM OVERVIEW
두 로봇팔은 컴퓨터를 통해 위치 정보를 주고받는다
리더암과 팔로워암이 직접 연결되는 것이 아니라, LeRobot이 가운데에서 데이터를 전달한다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
02
Leader
STS3215
→
CH343
COM 포트
→
LeRobot
Python
→
CH343
COM 포트
→
Follower
STS3215
사람의 손 → 현재 위치 읽기 → 각도로 변환 → 목표 위치 전송 → 모터 이동

## Slide 3
SOFTWARE STACK
여러 프로그램이 층층이 역할을 나누어 로봇팔을 제어한다
각 도구의 이름보다 어떤 역할을 맡는지 이해하는 것이 중요하다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
03
LeRobot
모터 설정 · 캘리브레이션 · Teleoperation
Python + pyserial
명령 실행 · Windows COM 통신
가상환경 .venv
이 프로젝트만의 독립된 패키지 공간
Windows + CH343
USB 장치를 COM 포트로 연결

## Slide 4
ENVIRONMENT SETUP
가상환경을 만들고 SO-101 통신 패키지를 설치한다
PowerShell 명령을 순서대로 실행하면 프로젝트 전용 실행 환경이 준비된다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
04
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\pip.exe install "lerobot[feetech]" opencv-python pyserial
venv = 독립된 작업실
feetech = 모터 통신
pyserial = COM 통신

## Slide 5
USB SERIAL
COM 포트는 컴퓨터가 로봇팔을 찾는 연결 주소다
CH343 칩은 USB 데이터를 모터가 사용하는 직렬 통신으로 변환한다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
05
USB-Enhanced-SERIAL CH343
USB-직렬 변환 장치
VID:PID = 1A86:55D3
COM10 / COM11
Windows가 장치에 붙이는 주소
USB 위치에 따라 변경 가능
Bluetooth COM은 제외
포트 목록에 보여도 SO-101 장치가 아님
CH343 설명을 확인
.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.list_ports -v

## Slide 6
MOTOR BUS
여섯 모터는 같은 통신선을 공유하는 직렬 버스로 연결된다
같은 선을 사용하므로 각 모터는 고유한 ID로 구분되어야 한다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
06
Feetech STS3215
통신 속도
1,000,000 baud
1
Motor 1
→
2
Motor 2
→
3
Motor 3
→
4
Motor 4
→
5
Motor 5
→
6
Motor 6
baudrate는 1초에 전송하는 비트 수이며, 모든 모터가 같은 통신 속도를 사용해야 한다.

## Slide 7
MOTOR ID MAP
모터 ID는 각 관절에 붙이는 디지털 이름표다
Leader와 Follower는 서로 다른 COM 포트이므로 양쪽 모두 ID 1~6을 사용할 수 있다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
07
1
shoulder_pan
베이스 좌우
2
shoulder_lift
어깨 위아래
3
elbow_flex
팔꿈치
4
wrist_flex
손목 굽힘
5
wrist_roll
손목 회전
6
gripper
집게
잘못된 ID → 다른 관절이 움직이거나, 두 모터가 동시에 응답하거나, 모터가 보이지 않는다.

## Slide 8
ID ASSIGNMENT
ID를 바꿀 때는 반드시 모터 한 개만 연결한다
같은 기본 ID의 모터가 여러 개 연결되면 같은 명령에 동시에 응답하여 충돌할 수 있다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
08
주의: 안내된 모터 1개 연결 → Enter → 분리 → 다음 모터 연결
LEADER ARM
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10 --teleop.id=my_so101_leader
FOLLOWER ARM
.\.venv\Scripts\lerobot-setup-motors.exe --robot.type=so101_follower --robot.port=COM11 --robot.id=my_so101_follower

## Slide 9
CALIBRATION THEORY
캘리브레이션은 모터 숫자를 실제 관절 움직임으로 해석하는 과정이다
STS3215의 원시 위치값과 로봇팔의 기준 위치·안전 범위를 연결한다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
09
STS3215 Raw Position
0
2048
4095 → 0
Homing offset
중간 자세를 기준 위치로 맞추는 보정값
Range min / max
관절이 사용할 최소·최대 위치
Drive mode
모터의 회전 방향을 맞추는 설정

## Slide 10
CALIBRATION PRACTICE
중간 자세에서 시작해 각 관절의 실제 사용 범위를 기록한다
베이스 정면, 어깨 중간, 팔꿈치 약 90도, 손목 중간, 집게 반쯤 열린 자세가 좋다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
10
베이스 정면
→
어깨 중간
→
팔꿈치 90°
→
집게 반쯤
FOLLOWER
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --robot.type=so101_follower --robot.port=COM11 --robot.id=my_so101_follower
LEADER
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10 --teleop.id=my_so101_leader
wrist_roll(ID 5)은 전체 회전 관절이라 일반 범위 기록표에서 제외될 수 있다.

## Slide 11
CONTROL LOOP
Teleoperation은 읽기와 전송을 초당 여러 번 반복하는 제어 루프다
Leader의 현재 위치가 Follower의 목표 위치로 바뀌어 전달된다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
11
1
Present_Position
읽기
→
2
Calibration
각도 변환
→
3
Goal_Position
전송
→
4
Follower
이동
fps = 15 → 약 1초에 15번 위치를 읽고 전달

## Slide 12
SAFE TELEOP
처음에는 이동량·속도·시간을 제한해 위험을 줄인다
안전 테스트가 정상일 때만 일반 Teleoperation으로 넘어간다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
12
.\.venv\Scripts\lerobot-teleoperate.exe --robot.type=so101_follower --robot.port=COM11 --robot.id=my_so101_follower --robot.max_relative_target=3 --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10 --teleop.id=my_so101_leader --fps=15 --teleop_time_s=10
max_relative_target=3
한 번에 큰 위치 변화가 전달되지 않도록 제한
fps=15
1초에 실행하는 제어 루프의 횟수
teleop_time_s=10
10초 뒤 자동으로 프로그램 종료
전원 스위치
통신이 끊기면 소프트웨어가 토크를 못 풀 수 있음

## Slide 13
ERROR DIAGNOSIS
오류 메시지는 고장 위치를 알려주는 진단 정보다
메시지의 핵심 단어를 보고 포트·ID·전원·기구 문제를 나누어 확인한다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
13
오류 메시지
먼저 확인할 것
Missing motor IDs
ID · 케이블 · 전원
Could not connect on port
COM 번호 · 다른 프로그램 점유
Incorrect status packet
중복 ID · 접촉 불량
There is no status packet
전원 · baudrate · 통신선
Overload error
기구 간섭 · 과도한 토크
ClearCommError / Access denied
USB 끊김 · 허브 · 절전 설정
이상한 움직임·소음·통신 끊김이 생기면 먼저 손을 떼고 전원을 끈다.

## Slide 14
FULL WORKFLOW
설치부터 조종까지는 여덟 번의 확인 과정으로 완성된다
각 단계가 정상일 때만 다음 단계로 넘어가면 문제 원인을 빠르게 찾을 수 있다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
14
1
Python 환경
→
2
LeRobot 설치
→
3
COM 포트
→
4
모터 ID
5
통신 확인
→
6
캘리브레이션
→
7
안전 Teleop
→
8
일반 Teleop
성공 기준: 12개 모터 인식 · 방향 일치 · 과부하 없음 · USB 연결 안정

## Slide 15
APPENDIX A
수업용 핵심 명령어 모음
실제 COM 번호와 로봇 ID는 사용하는 컴퓨터와 장비에 맞게 바꾼다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
15
포트 확인
.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.list_ports -v
Follower 캘리브레이션
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --robot.type=so101_follower --robot.port=COM11 --robot.id=my_so101_follower
Leader 캘리브레이션
.\.venv\Scripts\lerobot-calibrate.exe --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10 --teleop.id=my_so101_leader
일반 Teleoperation
.\.venv\Scripts\lerobot-teleoperate.exe --robot.type=so101_follower --robot.port=COM11 --robot.id=my_so101_follower --teleop.type=so101_leader --teleop.port=COM10 --teleop.id=my_so101_leader

## Slide 16
APPENDIX B
수업을 시작하기 전 이 체크리스트를 확인한다
하드웨어와 소프트웨어 상태를 먼저 확인하면 수업 중 갑작스러운 중단을 줄일 수 있다.
SO-101 · LeRobot · Windows Teleoperation
16
전원
Leader와 Follower 전원 및 비상 OFF 위치
USB
데이터 케이블 2개와 CH343 포트 확인
모터
양쪽 팔에서 ID 1~6이 모두 응답
펌웨어
각 팔의 모터 펌웨어 버전 통일
캘리브레이션
올바른 robot.id와 calibration JSON 확인
작업 공간
관절 이동 범위 안의 사람과 물건 제거
가장 중요한 장비는 오류를 발견했을 때 즉시 멈추는 사람의 판단이다.